## Slide 1: ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DEL PHJ 2028-2033
9 de febrero de 2026

## Slide 2
Hitos del proceso de planificación hidrológica
Ciclo 2028-2033
Programa y calendario
Plan vigente (Real Decreto 35/2023)
Finalizado. Versión consolidada disponible en la web
En consulta publica

## Slide 3
El 28 de noviembre de 2025  BOE inicio consulta pública (6 meses) del Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI)
Inicio consulta pública
Esquema provisional de Temas Importantes

## Slide 4
Esquema provisional de Temas Importantes
Objetivos del ETI

## Slide 5
Relación de Temas Importantes
Esquema provisional de Temas Importantes
Grupo | Temas Importantes del ETI del cuarto ciclo
Cumplimiento de objetivos medioambientales | Tema 1. Mejora del conocimiento en zonas húmedas
 | Tema 2. Implementación de la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales
 | Tema 3. Contaminación difusa
 | Tema 7. Fomento de la reutilización de agua
Atención a las demandas y racionalidad del uso | Tema 4. Gestión sostenible de las aguas subterráneas
 | Tema 5. Implantación del RD 3/2023 relativo a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano
 | Tema 6. Abastecimiento Urbano: Vulnerabilidad de algunos sistemas de abastecimiento.
 | Tema 8. Garantía de las demandas en un escenario de cambio climático
Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos | Tema 9. Gestión del riesgo de inundación
Conocimiento y gobernanza | Tema 10. Control de los usos del agua
 | Tema 11. Dificultades en la implementación del programa de medidas
 | Tema 12. Concienciación ciudadana en la gestión del agua

## Slide 6
Información pública y participación activa
Información pública
Redes sociales de la CHJ
Documento EpTI
Resumen ejecutivo
Resultados de participación activa
Página web de la CHJ: www.chj.es
Se realizarán publicaciones informativas de las actividades de participación
Sesiones informativas
Se realizarán sesiones informativas de las fichas del EpTI a través del canal YouTube de la CHJ.
Disponibles en diferido.

## Slide 7
Información pública y participación activa
Calendario sesiones informativas
FECHA | HORARIO | CONTENIDO
26/01/2026 | 9.30 - 10.00 | TEMA 1. ZONAS HÚMEDAS
02/02/2026 | 9.30 - 10.30 | TEMA 2. IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 |  | TEMA 3. CONTAMINACIÓN DIFUSA
09/02/2026 | 9.30 - 10.00 | TEMA 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
16/02/2026 | 9.30 - 10.00 | TEMA 5. IMPLANTACIÓN DEL R.D. 3/2023 RELATIVO A LA CALIDAD DE LAS AGUAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO
02/03/2026 | 9.30 - 10.00 | TEMA 6. ABASTECIMIENTO URBANO: VULNERABILIDAD DE ALGUNOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO
09/03/2026 | 9.30 - 10.30 | TEMA 7. FOMENTO DE LA REUTILIZACIÓN DE AGUA
 |  | TEMA 8. GARANTÍA DE LAS DEMANDAS EN UN ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO.
23/03/2026 | 9.30 - 10.30 | TEMA 9. GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
 |  | TEMA 10. CONTROL DE LOS USOS DEL AGUA
30/03/2026 | 9.30 - 10.30 | TEMA 11. DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS
 |  | TEMA 12. CONCIENCIACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL AGUA

## Slide 8
Información pública y participación activa
Participación activa
Información de trabajo
Conocimiento experto y de detalle de los problemas a nivel territorial
Análisis en grupo
Retornos al EpTI
Ciclo de reuniones territoriales
Se prevé realizar un ciclo de reuniones territoriales.
El calendario se publicará próximamente en la web y en redes sociales
El objetivo:
dar a conocer los problemas concretos del ámbito territorial de la reunión.
contrastar el diagnóstico y soluciones con el conocimiento y experiencia que de las personas y entidades vinculadas a la zona de estudio.

## Slide 9: ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES DEL PHJ 2028-2033 FICHA 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

## Slide 10
Sistema Vinalopó-Alacantí
01
03
02
Índice de contenidos
Descripción del problema
04
Requena Utiel
Mancha Oriental
05
Interfluvio Mijares-Palancia

## Slide 11
5. Gestión sostenible aguas subterráneas
Descripción del problema
Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea según el test de balance hídrico. Fuente: DDII 2028-2033
Efectos del mal estado cuantitativo:
Problemas en la atención de las demandas
Afección negativa sobre las masas de aguas superficiales y/o ecosistemas terrestres dependientes
Avance de la cuña salina
MSBT en buen estado cuantitativo | MSBT en mal estado cuantitativo
66 | 40
Fuente: DDII 2028-2033
33 por test de Balance Hídrico

## Slide 12
Sistema Vinalopó-Alacantí
02

## Slide 13
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Vinalopó
Descripción del problema
Presión por extracción

## Slide 14
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Vinalopó
Descripción del problema
Plan de Explotación de las masas de agua subterránea de Villena-Beneixama, Jumilla-Villena, Serral-Salinas, Sierra de Crevillente, Peñarrubia y Quibas (aprobado 02/2025). Este plan establece:
  Extracciones subt máximas por masa de agua y año (2024/25, 2025/26, 2026/27)
  Volumen mínimo procedente TJV (acorde Convenio) y volumen desalinizadora Mutchamel
  Índice de explotación por masa a alcanzar por año

## Slide 15
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Vinalopó
Alternativa 1: Declaración MSBT en riesgo cuantitativo
Alternativas
Alternativa 0: Implantación, seguimiento y revisión del plan de explotación
Declaración de masa en riesgo de no alcanzar el estado cuantitativo (art. 56.1 TRLA). Redacción y puesta en práctica de un programa de actuación para conseguir el buen estado.
Desarrollo de medidas de carácter normativo como limitar el art. 54.2 TRLA, no tramitar nuevas concesiones que supongan incremento de volumen.
Plan de explotación aprobado 2025 (5/6 masas alcanzan buen estado en 2027):
  Seguimiento del Plan de explotación: bombeo, volumen TJV y desalinizadora, piezometría
  Revisión con la entrada en vigor del PHJ 2028-2033, para adaptarlo al nuevo PHJ y teniendo en cuenta la evolución de las masas de agua.

## Slide 16
Mancha Oriental
03

## Slide 17
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Mancha Oriental
Descripción del problema
Presión por extracción en la MO
Evolución piezométrica en algunos piezómetros representativos de Mancha Oriental

## Slide 18
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Mancha Oriental
Descripción del problema
353,9
Río perdedor

## Slide 19
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Mancha Oriental
Alternativas
Alternativa 0: Ejecución de las medidas recogidas en el PHJ 2022-2027
Declaración de masa en riesgo de no alcanzar el estado cuantitativo (art. 56.1 TRLA). Redacción de un programa de actuación para conseguir el buen estado.
Desarrollo de medidas de carácter normativo como limitar el art. 54.2 TRLA, no tramitar nuevas concesiones que supongan incremento de volumen.
Materialización de medidas del PHJ 2022-2027:
  Sustitución de bombeos (80hm3). Actualmente se sustituye 35hm3
  Plan de explotación, de acuerdo criterios PHJ 2022/2027
Mejora en el control de usos (Orden TED/1191/2024).
Alternativa 1: Declaración MSBT en riesgo cuantitativo

## Slide 20
Requena-Utiel
04

## Slide 21
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Requena-Utiel
Descripción del problema
Disminución importante de las entradas a Forata
Descenso de Nivel Piezométrico

## Slide 22
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Requena-Utiel
Descripción del problema
Contenido más relevante de los planes de explotación
  Dotaciones máximas en función pluviometría (año media, seco, húmedo)
  Limitaciones concesiones
Plan Hidrológico 2016-2021:
  En diciembre 2016 se aprobó el primer plan de explotación de la masa
  En diciembre de 2020 se aprobó revisión del Plan de explotación
Plan Hidrológico 2022-2027:
  En septiembre 2025 se aprobó revisión del plan de explotación de la masa

## Slide 23
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Requena-Utiel
Alternativas
Alternativa 0: Implantación, seguimiento y revisión del plan de explotación
Plan de explotación 2025 (limitaciones nuevas concesiones y dotaciones máximas).
- Seguimiento del PE: bombeos, niveles piezométricos, aportaciones.
- Revisión con la entrada en vigor del PHJ 2028-2033.
Mejora en el control de usos (Orden TED/1191/2024)
Revisar el Plan de explotación con el PHJ 2028-2033
Alternativa 1: Declaración MSBT en riesgo cuantitativo
Declaración de masa en riesgo de no alcanzar el estado cuantitativo (art. 56.1 TRLA). Redacción de un programa de actuación para conseguir el buen estado.
Desarrollo de medidas de carácter normativo como limitar el art. 54.2 TRLA, no tramitar nuevas concesiones que supongan incremento de volumen.

## Slide 24
Interfluvio Mijares-Palancia
05

## Slide 25
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Interfluvio Mijares-Palancia
Descripción del problema
Interfluvio Mijares-Palancia, sector analizado, zonas regables de la C.G.R La Vall d’Uixó y de la C.R.Moncófar y masas de agua subterránea
Recursos disponibles (hm3) | Bombeo total (hm3)
17,4 | 22,7
Zonas con extracciones importantes vinculadas a la citricultura.
Dos comunidades de regantes: CGR La Vall d’Uixó y CR Moncófar.
La mayor parte de las extracciones en las masas Plana de Castellón y Azúebar-Vall d’Uixó, ambas en mal estado cuantitativo.

## Slide 26
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Interfluvio Mijares-Palancia
Descripción del problema
Piezometría regional y líneas de flujo (izquierda en 1970/74 y derecha en 2008).
Modificación en la interfaz entre agua dulce y agua salada, avance de la cuña salina y problemas de intrusión y salinización de pozos
Chart: Promedio anual de cloruros por punto de control
| 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
08.12.070 | 838 | 1050.3333 | 1242.5 | 1803.5 | 2371.5 | 2346.5 | 2797 | 2329 | 1888.5 | 2535 | 1853 | 2073 | 1496 | 880.5 | 880 | 1455.5 | 1562 | 1817.5 | 1803.5 | 1590 | 1676 | 1654 | 1573 | 1604 | 120.5 | 93.7 | 435.6 | 361.665 | 370.965 | 300 | 289.0459 | 251.6603 | 260.083 | 322.5 | 279.5 | 259 | 195 | 263 | 396 | 240.5 | 413
08.12.115 | 593 | 980 | 611 | 696 | 710 | 504 | 525 | 440.5 | 483 | 482.5 | 554 | 461.5 | 525.5 | 681.5 | 767 | 810 | 535 | 556.5 | 772 | 458.83 | 407.855 | 312.585 | 373.94 | 461.7129 | 516.2734 | 521.0206 | 320 | 104
08.12.118 | 1704 | 1278 | 1420 | 1037 | 1065 | 880.5 | 987 | 901.5 | 972.5 | 802.5 | 1108 | 1113.5 | 1192 | 945 | 1150 | 853.42 | 811.43 | 759.74 | 608.73 | 699.2775 | 710.7043 | 718.9577 | 770 | 649 | 726 | 672.5 | 664 | 663 | 520 | 574 | 560 | 593 | 620.5
08.12.103 | 67 | 85 | 80.3333 | 82.6667 | 92 | 78 | 85 | 92 | 153 | 128 | 73.6667 | 78.5 | 57 | 170 | 114 | 99.5 | 156.5 | 234 | 241 | 248 | 263.5 | 249 | 262 | 91.63 | 87.705 | 677.585 | 88.515 | 102.4565 | 107.1613 | 107.5151 | 150.85 | 101 | 97.7 | 106
Picos en los años 80 y estabilización en periodo 2005-2025.
Los promedio en el período 2005-2025 son de 156, 285, 437 y 676 mg/L. Estas concentraciones son incompatibles con el cultivo de cítricos.

## Slide 27
Alternativas
Alternativa 0: Ejecución de las medidas recogidas en el PHJ 2022-2027
Posibilidad de optimizar el aprovechamiento de la EDAR de Vall d’Uixó con balsa de regulación de SEIASA
Sustitución de bombeos urbanos en municipios Vall d’Uixó, La Llosa, La Vilavella y Xilxes con IDAM Moncofa.
Sustitución de bombeos agrícolas con nueva EDAR de Borriana, que incluirá regeneración.
Sustitución de bombeos agrícolas con recursos excedentarios del Belcaire
Cumplimiento de medidas del PHJ 2022-2027.
- sustitución de bombeos con excedentes del Mijares
- sustitución de bombeos con recursos regenerados en EDAR de Almassora, Borriana y Moncofa
- incluir la balsa del Belcaire como elemento de regulación
-sustitución con IDAM Moncofa de bombeos urbanos (Consorcio de Aguas de la Plana) y agrícolas en una parte de la CGR Vall d’Uixó
Alternativa 1: Concreción soluciones más factibles
5. Gestión sostenible aguas subterráneas. Interfluvio Mijares-Palancia

## Slide 28
Gracias
contacto@chj.es +34963938800 ww.chj.es