## Slide 1: ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES DEL PHJ 2028-2033 FICHA 7. FOMENTO DE LA REUTILIZACIÓN DE AGUA
Marzo de 2026

## Slide 2
Situación actual
01
03
02
Índice de contenidos
Descripción del problema
04
Alternativas
Principales zonas de fomento de la reutilización

## Slide 3
Descripción del problema
01

## Slide 4
Descripción del problema
Nuevo marco normativo
Se requiere inversiones y aceptación de los usuarios para incrementar la reutilización
Estrés hídrico (equilibrio entre recursos y demandas), agravado por el cambio climático (CC)
Reutilización de agua como tema importante del ciclo 2028-2033 en la DHJ: definir dónde y en qué condiciones fomentar la reutilización

## Slide 5
Situación actual
02

## Slide 6
Reglamento europeo para la reutilización agrícola (Reglamento (UE) 2020/741)
Modificaciones del TRLA (Real Decreto-Ley 4/2023 ):
  Distinción entre reutilización y vertido: “No tendrá la condición de vertido la reutilización efectiva de las aguas regeneradas”
  Nuevos incentivos económicos para el fomento de la reutilización
  Obligatoriedad de planes de fomento de reutilización en el ámbito urbano para AAUU > 50.000 h-e (presentación ante OOCC < 31-12-2028)
Directiva (UE) 2024/3019 sobre tratamiento de aguas residuales
Real Decreto 1085/2024, Reglamento de reutilización del agua: regula el uso del agua regenerada para determinados usos, establece requisitos de calidad por uso, regula el nuevo permiso para producción y Plan de Gestión del Riesgo de Aguas Regeneradas (PGRAR); plena reutilización en zonas costeras con vertido a mar
Marco Normativo

## Slide 7
Situación actual
PHJ 2022-2027: reutilización en la gestión ordinaria (3% de las demandas + reutil. indirecta).
Asignación reutilización: 134 hm³/año
Reserva (2027): 136 hm³/año (fundamentalm. agrícola)
Reutilización actual: aprox. 100 hm³/año
Requiere:
Inversiones (PdM)
Aceptación usuarios

## Slide 8
Situación actual
PHJ 2022-2027: Restricciones al uso de caudales regenerados (art. 14 normativa)
Restricciones ambientales al uso de caudales regenerados (PHJ 2022-2027) |  |  |  | 
EDAR | Volumen (hm³/año) | Destino | Año 2022/23 (hm³) | Año 2023/24 (hm³)
EDAR de Onda-Betxí-Vila-real-Alquerías | 3,3 | Río Mijares aguas abajo del azud de Santa Quiteria | 3,20 | 3,35
EDAR de Castelló de la Plana | 9,5 |  | - | -
EDAR de Villena | 0,3 | Río Vinalopó aguas abajo de la confluencia con la acequia del Rey | 0,31 | 0,22
EDAR de Valle del Vinalopó | 1 |  | 1,64 | 1,93
EDAR de Novelda-Monforte del Cid | 0,5 |  | 1,22 | 1,19
EDAR de Quart-Benàger | Caudal mínimo establecido total o parcialmente con aguas regeneradas | Tramo final del río Turia | (en estudio) | 
EDAR Paterna Fuente del Jarro |  |  |  | 
EDAR Pinedo |  |  |  | 
Revisión en el PHJ del cuarto ciclo (2028-2033)

## Slide 9
Potencial reutilización
El Reglamento de Reutilización (RD 1085/2024) promueve el fomento de la reutilización en:
Vertidos a mar (art. 4)
AAUU> 50.000 h-e, ciclo urbano (art. 26)
Numerosas EDAR de la costa cumplen con ambos criterios
Criterio general: compatibilizar con los objetivos de PH (en M. ag subt incumplen OMA, no incremento de demandas de agua)

## Slide 10
Condiciones e incentivos para el fomento de la reutilización
Cumplimiento condiciones de calidad:
  Revisión / nuevas instalaciones (sinergia con Directiva TARU) o posibilidad de aplicación de barreras (PGRAR))
Necesidad de implementar infraestructuras de distribución y almacenamiento
Percepción de usuarios: miedo a pérdida de derechos de agua convencional y percepción de calidad insuficiente. Preocupación por responsabilidad de CCRR en el PGRAR, en relación a compromisos de regantes individuales
Posibilidad de ayudas (TRLA): costes adicionales de la reutilización; exención CCV (volumen realmente reutilizado y título concesional); Ayudas a tecnologías/ procesos/ instalaciones/ equipos para el fomento reutilización si disminución en los usos y consumos de agua;
Convenios público-privados (RD 1085/2024)
Fondos PERTE: línea A.4 (planes de fomento urbanos) y línea G.8 (PGRAR)
Financiación climática de adaptación: si son medidas derivadas de análisis de vulnerabilidad y evaluación riesgos CC

## Slide 11
Principales zonas de fomento de la reutilización
03

## Slide 12
Principales zonas donde se propone fomento de la reutilización
Zonas costera y AAUU> 50.000 h-e zonas del interior de la DHJ
Costa Alicante
Mayor volumen disponible: EDAR Altea, Benidorm y Calp (Ver ficha para relación completa -15 EDAR; 11 hm3 -)
Análisis preliminar de destinos óptimos (urbano/agrario) para liberar recursos naturales (tablas 7 y 8 apéndice ficha):
municipios/UDA cercanos y dependientes de masas de agua en riesgo (descenso piezométrico / intrusión salina)
Aprox 3,1 hm3/año
10 EDAR, 9 m.ag.
Red independiente
Bombeo actual: 25,41 hm3/año
8 EDAR, 7 m.ag.
Distancia transporte variable

## Slide 13
Principales zonas donde se propone fomento de la reutilización
Zonas costera y AAUU> 50.000 h-e zonas del interior de la DHJ
Costa Alicante
Actuaciones o proyecto actualmente en marcha:
Proyecto de obras en EDAR Monte Orgegia y Rincón de León (ciudad de Alicante): alto caudal depurado + reordenación de caudales/usos → “Alicante Agua Circular / Vertido Cero”: objetivo reutilizar el 100% y vertido cero al mar (EDAR Monte Orgegia y Rincón de León + distribución) → apoyo a regadío (~18.000 ha) y usos urbanos; mejora ambiental y menor presión sobre acuíferos del Vinalopó.
  Monte Orgegia (encomendada a Acuamed) presupuesto 171 M€
  Rincón de León presupuesto 168 M€.
Supone +14 hm³/año (actualmente se reutiliza ya 13 hm³/año ) ¿Costes y beneficios ambientales y socioeconómicos?

## Slide 14
Principales zonas donde se propone fomento de la reutilización
Zonas costera y AAUU> 50.000 h-e zonas del interior de la DHJ
Costa Valencia
Mayor volumen disponible: Pinedo, Cuenca del Carraixet, Pobla de Farnals, Gandía–La Safor y Cullera. (Ver ficha para relación completa -16 EDAR, 78 hm3 -)
Análisis preliminar de destinos óptimos para liberar recursos naturales (tablas 9 y 10 apéndice ficha): demandas (urbanas/agrarias) cercanas dependientes de masas de agua subterráneas en riesgo
alto caudal + reservas/estudios → optimizar usos, liberar recursos del Turia y mejorar garantías.
Aprox 1,8 hm3/año
9 EDAR, 5 m.ag.
Red independiente
Bombeo actual: 104,5 hm3/año
10 EDAR, 5 m.ag.
Distancia transporte variable

## Slide 15
Principales zonas donde se propone fomento de la reutilización
Zonas costera y AAUU> 50.000 h-e zonas del interior de la DHJ
Costa Valencia
Actuaciones o proyecto actualmente en marcha:
Turia tramo bajo: estudio de alternativas para regar con agua regenerada a regadíos tradicionales (total: 130 hm3/año)→ menos presión sobre el río y mejor garantía.
Necesidad de nuevas infraestructuras: conexión EDAR–acequias + balsas de regulación + impulsiones.
Otras opciones a analizar:
  aporte parcial a caudal ecológico aguas abajo del Azud Repartiment (con recurso solo en parte del año).
  alternativa de reutilización EDAR Pinedo → conexión existente Acequia Real del Júcar (vía Catarroja–Benifaió).

## Slide 16
Principales zonas donde se propone fomento de la reutilización
Zonas costera y AAUU> 50.000 h-e zonas del interior de la DHJ
Costa Castellón
Mayor volumen disponible: Oropesa del Mar y Peñíscola. (Ver ficha para relación completa -15 EDAR, 12 hm3 -)
Condicionante (Mijares, PHJ 2022–2027): restricción ambiental → limita disponibilidad para otros usos.
Análisis preliminar de destinos óptimos para liberar recursos naturales (tablas 11 a 13 apéndice ficha): demandas (urbanas/industriales/ agrarias) cercanas dependientes de masas de agua subterráneas en riesgo
Aprox 2,9 hm3/año
12 EDAR, 4 m.ag.
Red independiente
Bombeo actual agrícola: 72,5 hm3/año
15 EDAR, 3 m.ag.
Distancia transporte variable
Bombeo actual industria: 11,4 hm3/año
3 EDAR, 4 m.ag.
Distancia transporte variable

## Slide 17
Principales zonas donde se propone fomento de la reutilización
Zonas costera y AAUU> 50.000 h-e zonas del interior de la DHJ
Costa Castellón
Actuaciones en marcha: Plan Director de Aguas Regeneradas ciudad de Castellón que impulsa la ampliación de la red y la mejora del terciario para elevar el riego de zonas verdes con agua regenerada del ~20% actual a >80%.

## Slide 18
Principales zonas donde se propone fomento de la reutilización
Zonas costera y AAUU> 50.000 h-e zonas del interior de la DHJ
Zona interior DHJ
Comprobaciones previas: aprovechamientos aguas abajo; cumplimiento de caudales ecológicos (análisis específico y medidas compensatorias de sustitución de recursos detraídos de la masa superficial)
Criterio de no producir cambios en régimen del cauce (art. 259 bis RDPH): casos en los que conviene fomentar reutil.
Criterio general: priorizar reutilización solo si sustituye bombeos (MSBT en riesgo) y no aumenta el déficit

## Slide 19
Alternativas
04

## Slide 20
Permitir reutilización en: zonas con vertido al mar, AAUU > 50.000 h-e; liberación de recursos y situaciones que eviten modificación del régimen natural por el vertido.
Priorizar liberación de recursos frente a recarga o incremento de demandas.
Fomentar la reutilización en sectores industriales
Modificación de concesión con opción de doble toma (“sin perder derechos”)
Instar a los municipios a elaborar Plan de Fomento del uso de Agua Regenerada, en coherencia con los criterios de reutilización del PH y las recomendaciones
Alternativa 1 Impulsar reutilización en ámbitos con mayor beneficio
Alternativa 0 Medidas PdM PHJ 2022-2027
Alternativa 1 + medidas adicionales:
Definir en el PHJ los casos en que la sustitución de concesiones por agua regenerada contribuya a objetivos ambientales u optimización de recursos, teniendo como consecuencia:
  Financiación pública hasta el 100% de los costes adicionales cuando aplique.
  Permitir repercutir costes adicionales a beneficiarios indirectos.
Desarrollar herramientas para aplicar esos costes a otros usuarios.
Ejecutar medidas de producción y aprovechamiento del agua regenerada incluidas en programa de medidas del PHJ 2022-2027 (limitado avance; reservas no materializadas).
Cumplimiento de la normativa vigente
Alternativa 2 Garantizar viabilidad reutilización ligado a OMA
Alternativas

## Slide 21
Gracias
contacto@chj.es +34963938800 ww.chj.es