## Slide 1: ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES DEL PHJ 2028-2033 FICHA 8. GARANTÍA DE LAS DEMANDAS EN UN ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO
Marzo de 2026

## Slide 2
01
03
02
Índice de contenidos
Descripción del problema
04
Alternativas
Análisis de la situación futura bajo un escenario de cambio climático
Análisis de la situación actual

## Slide 3
Descripción del problema
01

## Slide 4
Descripción del problema
Reto en la DHJ: mantener el equilibrio entre usos del agua y protección ambiental en un contexto de crecimiento socioeconómico y cambio climático.
Tendencia esperada: ↓ disponibilidad recursos hídricos (cambio climático CC)
↑ demandas (crecimiento demográfico/socioeconómico +CC)
Vulnerabilidad elevada: ámbito mediterráneo (zona hotspot) y equilibrio actual frágil entre recursos y demandas.
Estudio de Adaptación al Cambio Climático (RPH): prevista publicación en marzo 2026, contempla riesgos de reducción de garantías de suministro; evaluar vulnerabilidad y riesgos climáticos e identificar medidas de adaptación

## Slide 5
Análisis de la situación actual
02

## Slide 6
Variables climáticas:
Metodología: uso de series obtenidas con modelo PATRICAL (serie larga SL (1940/41–2023/24), serie corta SC (1980/81–2023/24) y contraste de SC con periodo 1940/41–1979/80 (series > 30 años, tendencias)
Señal climática: ↓precipitación −8% (-44 mm), ↑ ETP +3% (24 mm), ↑ temperatura +0,8 ºC.
Situación de los recursos hídricos
Precipitación −8%
Temperatura +0,8ºC
Otros análisis: convenio con Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), datos históricos de T y P. Periodos 30 años: - reducciones precipitación más acusadas en cabeceras e interior (20-25%)
- aumento días secos (5-10%), sequías meteorológicas (40% en cabeceras) - intensificación lluvias extremas en algunos litorales y prelitorales

## Slide 7
Variables hidrológicas:
Efecto observado (series modelo PATRICAL): ↓ precipitación y ↑ temperatura/ETP ya se traducen en
↓ aportaciones totales (-484 hm3/año)
↓ recarga total en la DHJ (-9 mm)
Situación de los recursos hídricos
Aportación −13%
Recarga −14%
Conclusión: cambios significativos y robustos (series observadas >30 años), coherentes con el patrón esperado por cambio climático.

## Slide 8
Situación actual:
  equilibrio frágil recursos–demandas;
  ya se registran demandas no satisfechas por limitación de recursos y cumplimiento de caudales ecológicos.
Estructura de la demanda (DHJ): agropecuaria ~80%, urbana ~16%, industrial ~4% (resto marginal).
Tendencia sin CC (años 2027-2033-2039): urbana e industrial ↑ (población/actividad económica); agropecuaria ↓/se estabiliza (modernización de riegos) → La demanda total permanece estable.
Factor crítico: el turismo incrementa la demanda urbana estival, con picos en sistemas Cenia-Maestrazgo y Marina Alta.
Caracterización de las demandas
Aunque la demanda total apenas cambie a corto plazo, a horizontes largos (2050–2100) es esperable ↑ demanda aún sin CC, aumentando el reto de garantía.

## Slide 9
Análisis de la situación futura bajo un escenario de cambio climático
03

## Slide 10
Variables climáticas:
Tendencias en la DHJ a partir de proyecciones plataforma AdapteCCa -septiembre 2025- (RCP 4.5 “optimista” y 8.5 “pesimista”; Corto (2015-2040), medio (2040-2070) y largo (2070-2100) plazo):
  ↑ Temperatura (más intensa en RCP 8.5 a largo plazo) y ↑ ETP (demanda evaporativa atmosférica)
  ↑ Extremos de precipitación (precipitación máxima 24 h).↓ Precipitación media anual (en LP bajo RCP 8.5)
Heterogeneidad espacial: impactos desiguales dentro de la demarcación (diferencias cabeceras–litoral/desembocadura)
Evolución de los recursos hídricos con CC
Fuente: a partir de datos de AdapteCCa (proyecciones regionalizadas coherentes con 5º informe de evaluación del IPCC AR5) Septiembre 2025.

## Slide 11
Variables hidrológicas:
Situación esperada: el ↑ temperatura y la ↓ precipitación implican ↓ escorrentía, ↓ aportaciones y ↓ recarga, con mayor impacto en cabeceras.
Resultados a corto plazo, a incluir en escenarios de CC del PH 2028-2033 (escenario 8.5, “lado de la seguridad”):
  Aportación fluvial 2045: -268 hm3/año (−13%) (respecto a 1980/81–2023/24). (CEDEX 2025. Preliminar)
  Recurso renovable 2039: −12% (respecto a 1980/81–2017/18). (CEDEX 2017 + PHJ22-27)
Reducción generalizada de la aportación fluvial por sistemas, con descensos más acusados en Júcar, Vinalopó y Serpis.
Evolución de los recursos hídricos con CC
Estudio Adaptación CC (EACC) incluirá las estimaciones a partir del análisis del CEDEX 2025 (sexto informe IPCC AR6, proyección de 11 modelos generales y ventanas temporales CP (2030-2060), MP (2050-2080), LP (2070-2100)

## Slide 12
Estimación Demanda agrícola
El cambio climático tiende a ↑ necesidades de riego (↑Tª y ↑ETP; cambios en precipitación) y ↑ estrés hídrico en secano (necesidad de riego apoyo).
Resultado agregado DHJ (vs 2023/24): Demanda neta: 1.334 hm³/año y bruta: 2.088 hm³/año
Incremento progresivo en todos los sistemas, más intenso en el escenario SSP5-8.5 y en horizontes lejanos.
Estimaciones basadas en Proyecto ECLIMAR (cultivos de regadío)
Evolución de las demandas con CC
Demanda |  | Incrementos demanda riego respecto año 2023/2024 |  |  |  |  | 
 |  | Escenario SSP2-4.5 |  |  | Escenario SSP5-8.5 |  | 
 |  | CP | MP | LP | CP | MP | LP
Neta | hm3/año | 94 | 159 | 238 | 125 | 236 | 445
 | % | 7% | 11% | 15% | 9% | 15% | 25%
Bruta | hm3/año | 375 | 486 | 622 | 428 | 618 | 979
 | % | 18% | 23% | 30% | 20% | 30% | 47%
Abreviaturas: CP: Corto Plazo (2021-2050); MP: Medio plazo (2041-2070); LP: Largo plazo (2071-2100) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
Demanda urbana
El ↑ temperaturas y más episodios de calor extremo pueden elevar consumos (boca, jardines, ocio y usos domésticos).
Apenas hay estudios sobre el incremento de los consumos urbanos, en una primera aproximación (basado en estudio CEH 2012) la demanda bruta en la DHJ:
Incertidumbre: estimación sin crecimiento urbanístico ni mayor presión turística → el aumento real podría ser superior.
Demanda industrial
- Posible ↑ demanda de refrigeración por ↑ temperatura del aire/agua; foco en Cofrentes (sistema Júcar).
Evolución de las demandas con CC
Demanda bruta urbana (hm3/año) |  |  |  | 
Corto plazo Año 2023/2024 SSP2-4.5 y SSP5-8.5 | Medio plazo (2041-2070) SSP2-4.5 y SSP5-8.5 | Largo plazo (2070-2100) |  | Diferencia
 |  | SSP2-4.5 | SSP5-8.5 | 
525 | 533 | 538 | 550 | 8 - 25

## Slide 14
Resumen situación escenario emisiones pesimista, a corto plazo
Evolución de recursos y demandas con CC
Variable Hidrológica | Periodo más reciente | Año Horizonte | Recurso Periodo más reciente (hm3/año) | Recurso año horizonte (hm3/año) | Diferencia (hm3/año) | Diferencia % | Tendencia
Aportación fluvial | 1980/1981-2023/2024 | 2045 | 2.067 | 1.799 | -268 | -13% | ↓
Recurso renovable | 1980/1981-2017/2018 | 2039 | 3.367 | 2.971 | -396 | -12% | ↓
Demanda | Periodo más reciente | Año Horizonte | Demanda (hm3/año) | Demanda año horizonte (hm3/año) | Diferencia (hm3/año) | Diferencia % | Tendencia
Agrícola | 2.023/2024 | 2039 | 2.088 | 2.516 | 428 | 20% | ↑
Urbana * | 2.023/2024 | - | 525 | 529 | 4 | 0,7% | ↑
* Estimación basada en escasos estudios

## Slide 15
Alternativas
04

## Slide 16
Aumento de eficiencia global, con modernización/tecnificación de regadíos
Definir zonas con estrés hídrico y limitar concesiones/autorizaciones.
Incrementar uso de aguas regeneradas.
Incrementar agua desalada (capacidad instalada máx. 65 hm³/año) y ampliar/crear plantas en zonas tensionadas.
Actualización de las demandas del PHJ 2028‑2033 considerando el cambio climático y medidas para la planificación hídrica a medio plazo (medidas de adaptación)
Alternativa 1 Reducción de la demanda y aumento de recursos no convencionales
Alternativa 0 Gestión actual
Alternativa 1 + medidas adicionales:
Construcción de infraestructuras de regulación tradicionales (depósitos/balsas) en tramos bajos y áreas costeras.
Implantación de soluciones basadas en la naturaleza: Parques inundables, humedales artificiales y reconexión río-llanura. SUDS para infiltrar o laminar escorrentía urbana
Implantación programa de medidas (Modernización/tecnificación de regadíos).
Mejora de gestión y control de usos (cumplimiento de la normativa. Relación ficha 10.- Control de los usos del agua).
Reducción de fugas (RD 3/2023)
Alternativa 2 Infraestructuras de regulación y soluciones basadas en la naturaleza
Alternativas

## Slide 17
Gracias
contacto@chj.es +34963938800 ww.chj.es