## Slide 1: ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES DEL PHJ 2028-2033 FICHA 10. CONTROL DE LOS USOS DEL AGUA
Marzo de 2026

## Slide 2
Situación actual
01
03
02
Índice de contenidos
Descripción del problema
04
Alternativas
Orden TED1191/2024

## Slide 3
Descripción del problema
01

## Slide 4
Descripción del problema
Necesidad de dar cumplimiento a los requerimientos europeos, que apuntan a necesidad en España de un control más estrecho, la extensión de esta medición a todos los usos del agua, con el propósito de entender y mejorar la confianza en las estimaciones de extracción/consumo de agua.
Necesidad de dar cumplimiento a nueva Orden TED/1191/2024: altamente exigente y ambiciosa, que impulsa el autocontrol y la teletransmisión
Identificación de barreras en la implantación integral del control de usos
Control de los usos del agua como Tema Importante del Plan Hidrológico
del cuarto ciclo (2028-2033) en la DHJ:
orientar el proceso de mejora continua del control de usos y plantear alternativas

## Slide 5
Descripción del problema
Definición del control de usos (a efectos de esta ficha):
Conjunto de acciones, sistemas y procedimientos (directos e indirectos) destinados a suministrar información sobre la cantidad y el destino del agua utilizada (tanto convencional -superficial y subterránea-, como no convencional -desalinizada y regenerada-).
Objetivos del control de usos:
Gestión sostenible:
  atender las demandas de forma eficiente; prevenir/corregir detracciones de agua no sostenibles y evitar detracciones no autorizadas
  Preservar masas de agua y ecosistemas asociados.
Mejorar la planificación hidrológica y avanzar en alcanzar los objetivos ambientales: base sólida para cuantificar demandas y establecer asignaciones, plantear medidas y ajustar el régimen de caudales ecológicos, en contexto de cambio climático.

## Slide 6
Situación actual
02

## Slide 7
Situación actual
Control de usos en España se remonta al S. XX: ROEA y SAIH; obligación de autocontrol de los usuarios del agua desde el año 1999 (Ley Aguas).
En DHJ:
  se han impulsado variadas formas de control de usos (indirectos, implantación de canales de comunicación con usuarios y suministradores en alta)
  Cobertura global:
    control sistemático de ~60% del volumen de uso (2023/24); se espera mejora a partir de 2024/25 por el impulso reciente del autocontrol tras la nueva Orden.
    Destacan: agraria ~64%, desalación 100%, reutilización 92%, superficial 81%
  En últimos años se han frenado excesos del uso del agua gracias al mayor control

## Slide 8
Situación actual. Usos superficiales
Alta cobertura volumétrica gracias a la red de control de la CHJ (SAIH/ROEA en canales principales).
Baja aportación de datos por titulares de aprovechamientos superficiales (pese a la obligación);
Aplicación WebSAU (desde 2016): municipios facilitan información mensual (lecturas/estimaciones) de la captación de agua de los diferentes orígenes; crece la participación, pero sigue limitada.
Aprovechamientos superficiales con sistemas de control
Resto de aprovechamientos
A destacar: 3% de captaciones controladas (figura superior) dan información sobre ~80–85% del volumen de demanda superficial.

## Slide 9
Situación actual. Usos subterráneos
Control histórico: Vinalopó-Alacantí y Mancha Oriental.
Aplicación ABACUS (lecturas de contadores): 3.225 captaciones con contador y alguna lectura.
Evolución captaciones con contadores: fuerte incremento en 2021 por automatización (↑ captaciones con lectura y ↑ ↑ registros) → impulso decidido de la CHJ en el seguimiento y control.
Extensión territorial: además de Vinalopó/Mancha Oriental, destacan masas como Plana de Castellón, Terciarios Chiva-Montserrat, Plana de València Norte, Llíria-Casinos y Requena-Utiel.
Adicionalmente a ABACUS:
  WebSAU: información municipal
  Teledetección Mancha Oriental, uso agrario: superf. regada y cultivo → estimación de extracciones (reparto teórico según derechos).
2006
Captaciones con contador volumétrico y lectura
Aprovechamientos con sistemas de control
2025
Resto aprovechamientos
Gran atomización: numerosas captaciones controladas, pero tan solo el ~30–35% del volumen de demanda subterránea

## Slide 10
Situación actual. Reutilización, desalación y origen externo
Reutilización (agua regenerada): el control asciende al 90-95% y se apoya principalmente en la información de EPSAR de la CV (mayor parte de aprovechamientos de agua regenerada y principales volúmenes).
Desalinización: control del 100% del recurso (5 plantas). Información de producción y distribución. Acuamed y Jávea.
Origen externo: se dispone de información del ~80%, entre ellos los recursos de MCT (urbano); la parte no controlada corresponde a suministro a regadíos desde la cuenca del Segura (principalmente a Riegos de Levante).
Reutilización controlada
Desalación controlada

## Slide 11
Situación actual. Resumen
Fuente de información | Responsable | Tipo de aprovechamiento | Tipo de dato | Frecuencia de registro y de envío | Observaciones
Estaciones SAIH/ROEA Datos área de explotación CHJ | CHJ | Superficiales (canales y acequias relevantes) | Medición | En continuo/ diario/ mensual | Alto % control en volumen
 |  |  |  | En tiempo real/ a petición | 
Otras administraciones y empresas públicas | Generalitat Valenciana (ETAP Ribera) / MCT /EPSAR /Acuamed | Superficiales Reutilización Desalinización | Medición | Mensual | 
 |  |  |  | Anual, previa petición | 
Autocontrol contador | Titular | Subterráneos | Medición | Variadas periodicidades de registro y envío | Aplica orden TED/1191/2024
Autocontrol aforador | Titular | Superficiales | Medición | Variadas periodicidades de registro y envío | Aplica orden TED/1191/2024
Autocontrol otros | Titular/empresa gestora | Superficiales Subterráneas Reutilización Desalinización | Medición/ Estimación | Mensual | Titulares/empresas ayuntamientos (WEBSAU), IBERDROLA (Cofrentes), CAMB, AMJASA
 |  |  |  | Anual, previa petición | 
Teledetección | CHJ | Agrícolas | Estimación indirecta | Anual | En Mancha Oriental
Inspecciones SPACP | CHJ | Subterráneos | Medición | Puntuales o periódicas (mes/trimestre/ año) | En captaciones con contador. Supervisión del autocontrol
 |  |  |  | Puntuales o periódicas | 

## Slide 12
Orden TED 1191/2024
03

## Slide 13
Obligatorio para titulares de aprovechamientos de agua, basado en autocontrol.
Categorías de los aprovechamientos por volumen anual máximo autorizado:
Cat. 1ª: < 20.000 m³/año
Cat. 2ª: 20.000–500.000 m³/año
Cat. 3ª: ≥ 500.000 m³/año
Requisitos técnicos:
Tubería a presión: contador en captación + registro/almacenamiento/transmisión.
Lámina libre: medición de nivel + curva de gasto (y en Cat. 3 registro continuo y transmisión).
Régimen de datos (mínimos): Cat. 1–2 registro diario y envío anual/trimestral; Cat. 3 registro continuo/horario y envío horario.
Plazos de adaptación (aprovechamientos existentes):
Cat. 3: 1 año (≈ oct-2025)
Cat. 2: 2 años (≈ oct-2026)
Cat. 1: 3 años (≈ oct-2027)
1ª certificación → Cat. 2 y 3 oct-2027; Cat. 1 (uso agrario / masas en riesgo) oct-2028.
Orden TED 1191/2024

## Slide 14
La DHJ tiene >30.000 aprovechamientos
Idiosincrasia del regadío en la DHJ: alta atomización (explotaciones pequeñas) → reto de implantación y costes.
Orden TED 1191/2024
Origen del recurso | Categoría aprovechamiento |  | 
 | Primera (≤ 20.000 m³) | Segunda (> 20.000 m³- ≤ 500.000 m³) | Tercera (≥ 500.000 m³)
Superficial | 1.797 | 1.068 | 288
Subterráneo | 21.995 | 4.437 | 705
Reutilización | 89 | 53 | 39
Desalinización | 2 | 3 | 6
Total | 23.883 | 5.561 | 1.038
A destacar: Especialmente numerosos los aprovechamientos de Categoría 1, siendo ~80% de los aprovechamientos, aunque únicamente representan ~2,8% del volumen total de la DHJ.

## Slide 15
Técnicas: falta de energía y comunicaciones en tomas dispersas; mantenimiento exigente (calibración, baterías, limpieza), ciberseguridad; riesgo de manipulación/vandalismo y dependencia/obsolescencia tecnológica.
Económicas: coste elevado en lámina libre (adaptaciones previas en captación/canal) y en pozos (adecuaciones para instalación correcta); certificación y mantenimiento especializado; riesgo de abandono en regadíos de baja rentabilidad; acceso desigual a grandes ayudas PERTE digitalización (es limitado para pequeños/medianos).
Organizativas (usuarios y CHJ): exigencia de registro diario (cat. 1–2) difícil de sostener; falta de personal/competencias digitales; carga administrativa adicional; transición entre sistemas (p. ej., WebSAU vs nuevos requisitos); capacidad limitada para visitas/precintado; gestión masiva de datos y soporte a usuarios.
Sociales y seguridad: resistencia por burocracia y temor sancionador; necesidad de comunicación proactiva (valor al usuario); riesgo de robos (p. ej., placas solares).
Dificultades para implantar el control de usos

## Slide 16
Alternativas
04

## Slide 17
Apoyo técnico a titulares de pequeños aprovechamientos, vía asociaciones de regadío, diputaciones provinciales y entidades colaboradoras.
Posibles nuevas ayudas específicas a pequeños aprovechamientos (PERTE Digitalización del Agua y fondos autonómicos/locales): instrumentación, servicios de datos, certificación inicial/revisiones.
Autorización de sistemas alternativos (como la medida de la energía consumida) cuando esté justificado (art. 14. Orden TED/1191/2024).
Uso de herramientas de contraste y verificación: teledetección, drones, etc.
Alternativa 1 Apoyo técnico y económico adicional
Alternativa 0 Instar al cumplimiento marco vigente
Mantener ayudas y apoyo técnico Alternativa 1
Proponer al MITERD la modificación de la Orden TED/1191/2024:
  en 1ª categoría, sustituir registro diario → mensual.
  Exenciones cuando exista suministro en alta con datos de periodicidad suficiente.
Instar y ayudar a usuarios del agua al cumplimiento de la Orden TED/1191/202: Inclusión de las nuevas condiciones en resoluciones de otorgamiento de nuevos aprovechamientos de agua; oficios informativos a titulares recordando obligaciones y plazos.
Información técnica actualizada en la web CHJ sobre control de volúmenes.
Alternativa 2 Revisión normativa selectiva
Alternativas

## Slide 18
Gracias
contacto@chj.es +34963938800 ww.chj.es